## Elektroliza

Tu dowiesz się :

na czym polega proces elektrolizy

jakie procesy chemiczne  przebiegają podczas elektrolizy

jakie są zastosowania  procesu elektrolizy

Elektroliza to zespół procesów elektrochemicznych zachodzących na elektrodach pod wpływem przyłożonego z zewnątrz napięcia elektrycznego. Jest to proces odwrotny do procesów zachodzących w ogniwach elektrochemicznych.

Elektroda ujemna w procesie elektrolizy nazywa się katodą i zachodzi na niej proces redukcji

Elektroda dodatnia w procesie elektrolizy nazywa się anodą i zachodzi na niej proces utleniania.

-							+

katoda (-)				źródło 					anoda (+)

redukcja				prądu					utlenianie

# elektrolit

### Elektroliza wody

K (-) proces redukcji      		2H+  +  2e (  H2 (

A (+) proces utleniania		2OH-  -2e  (  H2O  +  O

2O ( O2(

W procesie elektrolizy otrzymamy 2 x więcej wodoru niż tlenu.

### Elektroliza kwasu solnego

K (-) proces redukcji      2H+  +  2e (  H2 (

A (+) proces utleniania 2Cl-  -2e  (  Cl2 (

Ładowanie akumulatora ołowiowego:

Pb + PbO2 + 2 H2SO4  2PbSO4 + 2H2O

Zastosowanie procesów elektrolizy:

- ładowanie ogniw odwracalnych

- otrzymywanie metali z ich soli

- rafinacja metali czyli otrzymywanie metali o dużym stopniu czystości

- otrzymywanie gazów technicznych

- pokrywanie metali warstwą metalu mniej szlachetnego