(

Obliczyć pojemność kondensatora płaskiego składającego się z dwóch okładzin o powierzchni po 30 cm2 każda i odległości między nimi 1 mm, jeżeli dielektrykiem jest :

- mika,

- powietrze ?

Dane :

S = 30 cm2 =   30 . 10-4 m2

d = 1 mm = 0,1 . 10-2 m

- r = 7

- r = 1

Szukane :

(

a) r = 7

b)  r = 1 , pojemność kondensatora będzie 7 razy mniejsza niż poprzednio :

(

((((((((((((((((((((((

Pojemność elektryczna kuli ziemskiej wynosi 708 . Oblicz przyrost potencjału na powierzchni Ziemi spowodowany wyładowaniem atmosferycznym, w czasie którego przeniesiony został na jej powierzchnię ładunek 100C.

Dane :

C = 708 = 7,08 . 10-4 F

Q = 100 C

Szukane :

(

.

(

((((((((((((((((((((((

Trzy kondensatory o pojemności C1 = 6 , C2 = 18 , C3 = 9  połączono w szereg na napięcie U = 6000 V. Obliczyć ładunek i napięcie na poszczególnych kondensatorach.

Dane :

C1 = 6  = 6 . 10-6 F

C2 = 18 = 18 . 10-6 F

C3 =  9  = 9 . 10-6 F

U = 6000  V = 6 . 103 V

Szukane :

(

W pierwszej kolejności obliczamy pojemność zastępczą układu szeregowego ( w )

C = 3 = 3. 10-6 F

Znając napięcie U i pojemność C obliczamy ładunek Q

# Q = CU

Q = 3.10-6.6.103 V = 18 .10-3 C

(

((((((((((((((((((((((