(

Do  obwodu złożonego z opornika o rezystancji  R = 120  i cewki o indukcyjności  L = 0,51 H  połączonych  szeregowo doprowadzono napięcie sinusoidalne  o wartości  skutecznej  U  =   200 V  i  częstotliwości  f = 50 Hz.  Obliczyć impedancję obwodu, prąd w obwodzie oraz napięcia UR  i  UL. Narysuj wykres wektorowy i  trójkąt impedancji.

Dane :

R = 120

L = 0,51 H

U = 220 V

F = 50 Hz

Szukane :

(

Obliczamy reakcję cewki XL

XL = 160

Impedancja obwodu

Prąd w obwodzie obliczamy z prawa Ohma

Napięcia na poszczególnych elementach

UR = I. R = 1,1 A . 120  = 132 V

UL = I. XL = 1,1 A . 160  = 176 V

Po obliczeniu poszczególnych impedancji i napięć sporządzamy wykres wektorowy

20

UL	        U

MR			I

I  trójkąt impedancji

Z			XL

# R

(

((((((((((((((((((((((

# Do sieci o napięciu 220 V i częstotliwości  50 Hz włączono cewkę o indukcyjności własnej  0,2 H i oporze czynnym 50 .  Oblicz impedancję obwodu, prądu i   współczynnik mocy.

Dane :

R = 50

L = 0,2 H

U = 220 V

f = 50 Hz

Szukane :

(										Obliczamy reakcję  XL

XL = 62,8

Impedancja obwodu

Współczynnik mocy obliczam z trójkąta oporów

= 510 30’

(

((((((((((((((((((((((

Do  obwodu składającego się z rezystancji  R = 20  i kondensatora o pojemności  C=40 połączonych szeregowo doprowadzono napięcie sinusoidalne zmienne U = 220 V i f =50Hz.

Oblicz : impedancję, prąd, kąt przesunięcia fazowego oraz spadki napięcia UR   i  UC.

Dane :

C = 40  = 40 . 10-6 F

R  =  20

U = 220 V

F = 50 Hz

Szukane :

(

= 750 53’

UR = I. R = 2,68 A . 82  = 53,6 V

UC = I. XC = 2,68 A . 79,5  = 213 V

(

((((((((((((((((((((((