(

Dwa oporniki o oporach 18 i 36  są  połączone równolegle. Utworzony przez nie układ równoległy jest połączony szeregowo z opornikiem o oporze 12 i z baterią akumulatorów o sile elektromagnetycznej równej 38V. Oblicz wartości natężeń prądów płynących przez poszczególne oporniki.

R1

Dane : 							    a

R1  = 12 				 			I3	        I2

R2   = 18                                           I1

R3 =  36 							R3	               R2

E   =  36 V				E    +

-

Szukane :

I1 = ? , I2 = ? , I3 = ?

b

(

Opór zastępczy układu równoległego

Opór zastępczy całego układu

R = R + R =

Natężenie prądu płynącego przez opornik R1

Spadek napięcia na oporniku R1 = I1R1 , natomiast napięcie w punktach a i b układu równoległego

U = E – I1R1

# Stąd zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa

I2R2 = U  czyli I2R2 = E – I1R1

Więc

I2 =

I3R3 = U

I3 =

Zgodnie z pierwszym prawem Kirchhoffa

I1 = I2 + I3

1,5 A = ! A + 0,5 A.

(

((((((((((((((((((((((

Zaprojektuj instalację elektryczną oświetleniową choinki włączoną do sieci o napięciu 220 V i złożoną z szeregowo połączonej jednej żarówki 40V o napięciu znamionowym 220 V  oraz 220 V oraz z pewnej liczby żaróweczek latarkowych na napięcie znamionowe 3,8 V i natężenie 0,1 A. Oblicz niezbędną liczbę żaróweczek.

1         2       3       4                      n

U

Dane :

U = 220 V

U1 = 220 V

P1 =  40 W

U2  = 3,8  W

I2  =  0,1 A

Szukane :

(

Opór dużej żarówki wyznaczamy z równania :

P1 = U1 . I1

Opory małych żaróweczek

I2 =

Opór układu przy połączeniu szeregowym jest równy sumie oporów wszystkich żaróweczek

R = R1 + nR2

Równocześnie musi być spełniony warunek aby prąd płynący w obwodzie o natężeniu

stąd

(

((((((((((((((((((((((

Prądnica samochodowa, której siła elektromotoryczna E1 = 14 V  i   Rw1 =0,2  , ładuje akumulator o sile elektromotorycznej E2 = 12 V  i   Rw2 =0,1  oraz zasila odbiorniki o rezystancji zastępczej R = 5 . Obliczyć prąd prądnicy  I1 , prąd ładowania akumulatora I2  oraz prąd odbiorników I3.

A

Dane :

E1 =  14 V			     I1						    I3

E2 =  12 V						    I2

Rw1 =  0,2 		     +			          +  E2

Rw2 =  0,1 	                           GG

R = 5 			E1   -	          I                       II		     R

Szukane :					        -  Rw2

B

(

Po oznaczeniu  zwrotu prądu ( dowolnym)  układamy równania dla oczka I  i  II  wg  drugiego prawa Kirchhoffa  i  dla węzła  A  wg  pierwszego prawa Kirchhoffa,

Po podstawieniu danych rozwiązujemy układ równań z trzema niewiadomymi

Z równania pierwszego wyznaczamy I1 , zaś z równania drugiego I3. Następnie podstawiamy je do równania trzeciego, otrzymując I2.

Ostatecznie   I2 =  5A

Obliczamy prądy  I1     i   I3

(

((((((((((((((((((((((

# Text boxes

## G